FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RXSP/02/2018

dotyczącego dostawy : 2 sztuk półautomatów spawalniczych do spawania metodą MIG/MAG.

Dane dotyczące Wykonawcy:

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer faksu: |  |
| Adres email: |  |
| Numer NIP: |  |

Dane dotyczące Zamawiającego:

ROMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mieszka I 13, 75-124 Koszalin

Aleksander Wasilewski, telefon: +48 94 347 37 90, e-mail: alex@romex.pl

Andrzej Wasilewski, telefon: +48 94 347 37 90, e-mail: andrzej@romex.pl

e-mail: romex@romex.pl

http://www.romex.pl/pl

Zobowiązania wykonawcy:

Nawiązując do zapytania ofertowego RXSP/02/2018

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnego i spełanijącego minimalne parametry określone w zapytaniu ofertowym, na wskazanych poniżej warunkach tj.:

| Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- |
|  | TAK/NIE | Uwagi |
| Spawarka MIG/MAG |
| Napięcie zasilania: 3x 400 V (± 15-20%) 50/60 Hz |  |  |
| Wykonanie w technologii inwertorowej; |  |  |
| Chłodnica płynu |  |  |
| Czujniki |  |  |
| Przepływu cieczy |  |  |
| temperatury cieczy |  |  |
| Oraz poziomu cieczy |  |  |
| Prąd spawania w cyklu: |  |  |
| Minimum 290 A / 100% w 20°C; |  |  |
| Minimum 220 A / 100% w 40 °C; |  |  |
| Cyfrowy graficzny panel sterowania z możliwością w przyszłości rozszerzenia oprogramowania o nowe krzywe synergiczne i dodatkowe oprogramowanie |  |  |
| Demontowalny panel sterujący |  |  |
| Uchwyt spawalniczy ze zdalnym sterowaniem parametrami spawania |  |  |
| Przewód spawalniczy min. 4 metry chłodzony cieczą |  |  |
| Palnik obrotowy |  |  |
| Pakiet programów do spawania stali nierdzewnej w tym - lub równoważne do wskazanych: |  |  |
| Duplex |  |  |
| Superduplex |  |  |
| Kabel masy min. 3 metry |  |  |
| Doświetlanie miejsca podawania drutu |  |  |
| Mechanizm podający 4-rolkowy |  |  |
| Funkcja automatycznej kompensacji przewodów spawalniczych |  |  |
| Funkcja pulsu |  |  |
| Możliwość darmowego uaktualnienia oprogramowania urządzenia przez pracownika firmy ROMEX |  |  |
| Klasa ochrony urządzenia: IP23 |  |  |
| Wózek transportowy z możliwością ustawienia butli |  |  |
| Gwarancja urządzenia minimum 24 miesiące. |  |  |
| Certyfikat CE lub dokument równoważny |  |  |
| Certyfikat walidacji urządzenia przez producenta oraz na zgodność z normą EN 60974-1 lub równoważne |  |  |
| Maksymalny czas reakcji serwisu - 48h. |  |  |
| dokumentacja, instrukcje i obsługa serwisowa w języku polskim; |  |  |

CENA:

Cena ofertowa netto .....................

(Słownie:..............................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………)

Stawka pod. VAT  ……… %, wartość pod. VAT..........................,

Cena ofertowa brutto ...............................................................................................

(Słownie:...............................................................................................................................).

GWARANCJA:

| Okres gwarancji | ……………………… miesięcy (Słownie miesięcy……………………………………..) |
| --- | --- |

TERMIN:

Zrealizujemy dostawę w terminie .....     (termin należy określić w pełnych dniach) dni od zawarcia umowy z zamawiającym. (termin realizacji dostawy nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy z zamawiającym).

Oświadczamy, że  zapoznaliśmy się z zapytaniem i przedmiotem  zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dołączamy wypełnione:

- załącznik nr 2 tj.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- załącznik nr 3 tj.  Wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw w postaci np. poświadczeń, referencji, protokołów odbioru lub inne o równoważnym znaczeniu;

- specyfikacje techniczną (kartę katalogową) od producenta urządzenia na potwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia.

data ……………….. 			 _____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych 							              do reprezentowania Wykonawcy