FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RXSP/03/2018

dotyczącego dostawy : 1 spawarka TIG (AC/DC)

Dane dotyczące Wykonawcy:

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer faksu: |  |
| Adres email: |  |
| Numer NIP: |  |

Dane dotyczące Zamawiającego:

ROMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mieszka I 13, 75-124 Koszalin

Aleksander Wasilewski, telefon: +48 94 347 37 90, e-mail: alex@romex.pl

Andrzej Wasilewski, telefon: +48 94 347 37 90, e-mail: andrzej@romex.pl

e-mail: romex@romex.pl

http://www.romex.pl/pl

Zobowiązania wykonawcy:

Nawiązując do zapytania ofertowego RXSP/03/2018

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnego i spełanijącego minimalne parametry określone w zapytaniu ofertowym, na wskazanych poniżej warunkach tj:

| Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- |
|  | TAK/NIE | Uwagi |
| Spawarka TIG (AC/DC) |
| Urządzenie o charakterystyce zmienno- i stałoprądowej (AC/DC) |  |  |
| Napięcie zasilania: 3x 400 V (± 15-20%) 50/60 Hz |  |  |
| Wykonanie w technologii inwertorowej; |  |  |
| Chłodnica płynu |  |  |
| Automatyczne rozpoznawanie uchwytów ( z chłodzeniem lub bez) |  |  |
| Minimum 9 kanałów pamięci w celu zapisania parametrów spawania (ustawienia programowe) |  |  |
| Prąd spawania max 450 A |  |  |
| Minimalny prąd spawania w cyklu: |  |  |
| 340 A / 100% w 20 °C (AC); |  |  |
| 350 A / 60% w 20 °C (AC); |  |  |
| 290 A / 100% w 40 °C (AC/DC) |  |  |
| Funkcja spoin szczepnych |  |  |
| Funkcja kontroli ilości tlenków w spawanym aluminium ( lub podobna) |  |  |
| Wstępne podgrzewanie elektrody |  |  |
| Zakres regulacji częstotliwości pulsu od 25 Hz do większej lub równej 500 Hz. |  |  |
| Synergiczna pulsacja prądu spawania. |  |  |
| Uchwyt spawalniczy ze zdalnym sterowaniem parametrami spawania (potencjometr poziomy) , |  |  |
| Przewód spawalniczy min 8 metrów z chłodzeniem, |  |  |
| Osłona węża spawalniczego skórzana |  |  |
| Kabel masy min 3 metry |  |  |
| Wózek transportowy z możliwością ustawienia butli |  |  |
| Klasa ochrony urządzenia: IP23 |  |  |
| Możliwość darmowego uaktualnienia oprogramowania urządzenia przez pracownika firmy ROMEX |  |  |
| Gwarancja urządzenia minimum 24 miesiące. |  |  |
| Certyfikat CE lub dokument równoważny |  |  |
| Dokumentacja, instrukcje i obsługa serwisowa w języku polskim; |  |  |
| Maksymalny czas reakcji serwisu - 48h od momentu zgłoszenia. |  |  |
| Certyfikat walidacji urządzenia przez producenta oraz na zgodność z normą EN 60974-1 lub równoważne. |  |  |

CENA:

Cena ofertowa netto .....................

(Słownie:..............................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………)

Stawka pod. VAT  ……… %, wartość pod. VAT..........................,

Cena ofertowa brutto ...............................................................................................

(Słownie:...............................................................................................................................).

GWARANCJA:

| Okres gwarancji | ……………………… miesięcy (Słownie miesięcy……………………………………..) |
| --- | --- |

TERMIN:

Zrealizujemy dostawę w terminie .....     (termin należy określić w pełnych dniach) dni od zawarcia umowy z zamawiającym. (termin realizacji dostawy nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy z zamawiającym).

Oświadczamy, że  zapoznaliśmy się z zapytaniem i przedmiotem  zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dołączamy wypełnione:

- załącznik nr 2 tj.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- załącznik nr 3 tj.  Wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw w postaci np. poświadczeń, referencji, protokołów odbioru lub inne o równoważnym znaczeniu;

- specyfikacje techniczną (kartę katalogową) od producenta urządzenia na potwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia.

data ……………….. 			 _____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych 							              do reprezentowania Wykonawcy