FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RXSP/04/2018

dotyczącego dostawy : nożyce gilotynowe do cięcia blachy

Dane dotyczące Wykonawcy:

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer faksu: |  |
| Adres email: |  |
| Numer NIP: |  |

Dane dotyczące Zamawiającego:

ROMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mieszka I 13, 75-124 Koszalin

Aleksander Wasilewski, telefon: +48 94 347 37 90, e-mail: alex@romex.pl

Andrzej Wasilewski, telefon: +48 94 347 37 90, e-mail: andrzej@romex.pl

e-mail: romex@romex.pl

http://www.romex.pl/pl

Zobowiązania wykonawcy:

Nawiązując do zapytania ofertowego RXSP/01/2018

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnego i spełanijącego minimalne parametry określone w zapytaniu ofertowym, na wskazanych poniżej warunkach tj:

| Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- |
|  | TAK/NIE | Uwagi |
| Nożyce gilotynowe do cięcia blachy. |
| Maksymalna grubość ciętego materiału dla Rm ≤450 N/mm2 - 10 mm |  |  |
| Maksymalna grubośc ciętego materiału dla Rm ≤700 N/mm2 - 6 mm |  |  |
| Maksymalna długość cięcia : minimum 3000 mm |  |  |
| Minimalna ilość cięć na minutę: 20 |  |  |
| Zderzak automatyczny o zasięgu minimum: 750 mm |  |  |
| Pneumatyczne podtrzymanie blachy dla cięcia długich arkuszy blach cienkich |  |  |
| Elektroniczna regulacja szczeliny między ostrzami |  |  |
| Ostrza dolne czterostronne – 1 jednoczęściowe (niedzielone) |  |  |
| Ostra górne dwustronne – jednoczęściowe (niedzielone) |  |  |
| Ostrza górne i dolne przystosowane do cięcia stali nierdzewnej Rm = 650-700 N/mm2 |  |  |
| Oświetlenie linii cięcia |  |  |
| Hydrauliczny docisk blachy wraz z nakładkami zapobiegającymi rysowaniu blachy |  |  |
| Kątomierz mocowany z frontu maszyny, na liniale, |  |  |
| Sterowanie CNC maszyny umożliwiające: |  |  |
| Wprowadzenie różnych gatunków blach |  |  |
| Ustawienie grubości |  |  |
| Pracę w trybie ręcznym i automatycznym (tj. praca ciągła) |  |  |
| Ekran dotykowy |  |  |
| Sterowanie systemem podtrzymania blachy |  |  |
| Sterowanie w języku polskim |  |  |
| Gwarancja urządzenia minimum 12 miesięcy. |  |  |
| Certyfikat CE lub równoważny |  |  |
| dokumentacja, instrukcje i obsługa serwisowa w języku polskim; |  |  |

CENA:

netto .....................

(Słownie:..............................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………)

Stawka pod. VAT  ……… %, wartość pod. VAT.........................., słownie ………………………………………………………………………………………………………………………….............................

Cena ofertowa brutto ...............................................................................................

(Słownie:..............................................................................................................................)

GWARANCJA:

|  | ……………………… miesięcy (Słownie……………………………………..) |
| --- | --- |

TERMIN:

Zrealizujemy dostawę w terminie ..........   (termin należy określić w pełnych tygodniach ) tygodni od zawarcia umowy z zamawiającym. (termin realizacji dostawy nie dłuższy niż 16 tygodni  od dnia zawarcia umowy z zamawiającym).

Oświadczamy, że  zapoznaliśmy się z zapytaniem i przedmiotem  zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dołączamy wypełnione:

- załącznik nr 2 tj.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- załącznik nr 3 tj.  Wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw w postaci np. poświadczeń, referencji, protokołów odbioru lub inne o równoważnym znaczeniu;

- specyfikacje techniczną (kartę katalogową) od producenta urządzenia na potwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia.

data ……………….. 			 _____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych 							              do reprezentowania Wykonawcy